实用油品多环芳烃检测技术奖: GC-MS 6800S

一、仪器简介：

石油主要是由烷烃、环烷烃、烯烃和一环至多环芳烃组成的复杂混合物。在石油化工领域，测定油品组成成分，既为后续生产提供科学依据，也可据此评价油品的优劣。目前，常用油品烃类组分的分析方法很多，质谱法在这些方法中较为有效，这归功于质谱法灵敏度高、重复性好、定量分析快速准确。

多环芳烃是由2个或2个以上的苯环以稠环形式相连的一类环境污染物，具有较强的致癌、致畸和致突变作用。世界各国在油品标准中对多环芳烃含量均做出了明确的限制，通过书面法律或法令确定下来的包括：REACH 法规附录17；德国German：GS认证、LFGB；美国US：EPA；中国：GB，GB/T，GB/Z，等等。其中，国标GB 18352.6 - 2016轻型汽车污染排放限值及测量方法（中国第六阶段）规定了“柴油中多环芳烃（PAHs）含量不超过7%（质量分数）”。

江苏天瑞仪器股份有限公司，为满足石油化工领域客户关于油品多环芳烃分析的需求，开发了基于固相萃取-气相色谱质谱联用仪/火焰离子化检测仪（SPE/GC-MS 6800S/FID）测定详细烃类组成的技术，经济快速地实现了对油品多环芳烃相对含量的监测。

二、仪器关键功能及创新点介绍

1、仪器功能与检测方法

首先，利用固相萃取（SPE）分离待测油品，得到两份样品——饱和烃与芳烃。在这两份样品中分别加入适当内标溶液。GC-MS 6800S/FID在一个进样口的情况下，利用双孔石墨压环同时连接两根色谱柱，采用一针进样。最后样品经过FID得到色谱图，经过MS得到质谱图。根据特征离子碎片，可以确定多环芳烃的种类并得出其在总烃内的相对浓度。经过油品多环芳烃检测专用软件（Oiler）进行处理，每个馏分的结果根据分离得到的质量分数进行归一，得出每个馏分的定量分析结果，以质量分数进行表示。

2、油品多环芳烃检测专用软件（Oiler）

油品多环芳烃检测专用软件（Oiler），是江苏天瑞仪器股份有限公司针对石油化工检测用户量身打造的一款简单、便捷、完全模块化设计的软件。用户只需一键式操作，在实验结束后即可获得完整格式的检测报告，同时支持即时数据调取，方便软件溯源。

芳烃软件测试结果图

饱和烃软件测试结果图

3、开放的大数据分析平台

- 采用以太网通信方式，速率高，稳定性强，能实现远程控制和采集；

- 同时控制多台GC-MS 6800S系列设备，完成仪器控制、数据采集和分析；

- 提供数据云传输功能，实现数据云备份，打通本地数据中心和各种云平台之间的关系，实现数据的无缝连接。

四、参考文献

[1] 周立;徐嘉;刘召贵;;气质联用法测定柴油中间馏分组成[J];广州化工;2019年13期

[2] SH/T0606-2005中间馏分烃类组成测定法(质谱法)

[3] ASTM D2425-04(2009)中间馏分组成测定法

[4] SH/T 0606-1994_中间馏分烃类组成测定法(质谱法)_

[5] ASTM D2786重油饱和烃馏分组成测定法

[6] ASTM D3239重油芳烃馏分组成测定法

[7] 王忠;;提高柴油中多环芳烃分析准确度[J];当代化工;2015年04期

[8] 刘文;张小军;;质谱法测定柴油中多环芳烃[J];广州化工;2015年04期

[9] 刘灵丽;;我国柴油质量升级问题研究[J];当代石油石化;2010年07期

[10] 吴梅;刘泽龙;田松柏;林彬;;固相萃取/气相色谱法测定宽馏分混合油样中柴油馏分的饱和烃和芳烃含量[J];石油炼制与化工;2006年07期