基质辅助激光解析电离飞行时间质谱（Matrix-Assisted Laser Desorption/ Ionization Time of Flight Mass Spectrometry，以下简称MALDI-TOF MS）在生命科学、临床检验、分子医学、生物安全、生物医药与健康等领域的发展，在分子水平的检测应用已经涵盖了临床诊断、临床分子诊断、防疫检疫、分子病理诊断、生命科学、生物信息、生物安全防护、药学研究等诸多专业。涉及领域包括高等院校、科研院所、卫生医疗机构、CDC、动植物检疫、食品安全、水产畜牧养殖、公安、生物反恐、医药研发等部门和单位。

不同于常规物理材料检测的是，在生化技术方面的检测中，往往需要对生物材料和样品（通常为液态）进行许多前期处理工作。利用MALDI-TOF MS进行生物样本鉴定的基本原理是将生物样本与等量的基质溶液混合或分别点加在样品靶板上，溶剂挥发后形成样本与基质的共结晶；利用激光作为能量来源辐射结晶体，基质从激光中吸收能量使样本吸附，基质与样本之间发生电荷转移使得样本分子电离，在加速电场作用下进入飞行时间质谱分析器进行质量分析。共结晶的空间分布形态对分析结果有着至关重要的作用。因此，以质谱为核心的检测系统中，自动化的前处理设备是整个系统不可或缺的关键技术单元。特别是近些年来，随着生物检材微量化的趋势，MALDI-TOF MS临床检验的靶点间距由过去的9毫米已经缩小到2.25毫米及以下，靶板的每一个位点上要求的制备量通常都要求在几百个纳升，传统的人工移液、加样、混合等工作，面临效率低下、重复性差、错误率高、人员及样本容易被污染等问题，严重限制了以质谱为核心的检测系统的推广应用。

本设备正是针对前述状况研发的第一代MALDI-TOF MS临床检验的自动化前处理技术单元，它不仅可以单独使用，也可以整合进MALDI-TOF MS形成自动化程度更高的检测系统。系统特点如下：

- 既支持MALDI-TOF MS核酸检测；也支持MALDI-TOF MS微生物鉴定。

- 支持2.25mm间距一次性硅靶、4.5mm间距一次性硅靶、4.5mm间距金属靶板。

- 所有耗材均为一次性器皿，最大限度避免交叉污染。

- 采用硬件资源优化多重错位运行模式成功实现了整个检测过程中不同间距器皿间多通道同步液体处理，提高了处理效率。

- 采用软硬件结合的多参数模式突破了一次性移液头与移液机构配比上限，在不降低移液精度的前提下，有效杜绝了超量程回吸造成的机构故障，进一步降低样本对移液机构的污染，大幅度延长了设备关键部件的养护周期。

- 采用低功耗，高效率的驱控一体运动控制系统与经过特殊工艺处理的多维运动执行机构，确保多通道同步点靶的位置精度和重复精度。

- 内置筋肋式移液头整定基座。

- 内置程控单电机试剂加盖机构。